## Slide 1
CAN Interface für ESP32
Enes M. Özcan, Maximilian Polevka 7. Mai 2024
https://www.csselectronics.com/pages/can-bus-simple-intro-tutorial

## Slide 2
Problemstellung
Zielsetzung
Vorgehensweise
Arbeitsumgebung
Umsetzung (Schaltplan, Layout)
Software
Test
Ausblick
Gliederung

## Slide 3
Espressif Systems: ESP32-S3-WROOM-1 Datasheet Version 1.3, S.1
ESP32 kostengünstig
WLAN / Bluetooth Schnittstelle
CAN- und Ethernet Controller
keine Transceiver
Entwicklung eines Boards, auf das
ESP32 aufgesteckt werden kann
Problemstellung

## Slide 4
Vorgabe:
Auswahl CAN-Transceiver
Entwurf Platine
Fertigung und Bestückung (Auftragsarbeit)
Inbetriebnahme und Test
eigene Ziele:
Energieversorgung extern oder ESP32
CAN Botschaften via WLAN steuerbar
Zielsetzung

## Slide 5
Vorgehensweise
Einarbeitung / Recherche
Schaltplan & Layout
Software
Test / Validierung

## Slide 6
KiCad 7.0
Arduino IDE & ESP-IDF
(Espressif IDE)
Logic Analyzer & PulseView
Arbeitsumgebung

## Slide 7
Schaltplan (1)

## Slide 8
Schaltplan (2)

## Slide 9
Schaltplan (3)

## Slide 10
Platzierung der Bauteile nach Funktionsgruppen
Design Rules gibt Leiterplattenhersteller vor
Wärmefallen für Bestückung
passive Bauteile 0805  einfache Anpassungen, da Prototyp
Anschlüsse gut erreichbar platziert
Layout
Notes: Große Planes gleicher Signale werden über mehrere Vias zusammengeführt, sodass sie auf gleichem Potenzial liegen (Via-Stitching)
Löten auf großen Kupferflächen schwierig, da Hitze in die Fläche abfließt, bei Bauteilen niedrigerer Ströme  Wärmefallen
Platzierung der Bauteile nach Funktionsgruppen in Schaltplan
Entkopplungskondensatoren werden nah an zu entkoppelnden Schaltkreis platziert, sonst wirkt Induktivität der Leiterbahn mit Kondensator wie Schwingkreis und Rauschen ist schlimmer als vorher
Stecker für Anschlüsse gut erreichbar am Rand platziert
Design-Rules werden vom Hersteller vorgegeben (z.B. minimale Abstände von Leiterbahnen, Mindestgrößen Vias,…)
Leiterbahnbreite für stärker bestromte Bahn berechnet: ca. 0,5 mm  0,7 gewählt
Hardware-Änderung

## Slide 11
Software: main
Konfigurationen
TWAI-Driver installieren & starten
WiFi Task
Ende
Start
Control Task
TWAI Transmit Task
TWAI Receive Task

## Slide 12
Software: Tasks (1)
WiFi Task
Control Task
ADCs Abfrage
TWAI Status Abfrage & Ausgabe
TWAI Alerts Abfrage & Ausgabe
Ende
Start
Initialisierung
Server starten
Access Point verbinden
Gerät mit Access Point verbinden
Öffnen der Webseite
Char file befüllen
Ende
Start
Send Website
Access Point erstellen
Eingabe auf Webseite
TWAI Transmit Buffer

## Slide 13
Software: Tasks (2)
TWAI Transmit Task
TWAI Receive Task
Nachricht in Empfangsbuffer?
UTF-8 oder OBD (Hex)?
Receive Buffer füllen
Ende
Start
Semaphore geben
UTF-8 oder OBD (Hex)?
ID & Nachricht abfragen
Transmit Buffer füllen
Ende
Start
CAN-Nachricht auf Bus legen

## Slide 14
Test

## Slide 15
Gute Hardwarebasis für zukünftige Anwendungen
Mögliche Erweiterung des Codes/Funktionen
Implementierung weiterer Schnittstellen wie Bluetooth mit App
Fahrzeugtaugliche Variation
Ausblick

## Slide 16
CAN Interface für ESP32
Enes M. Özcan, Maximilian Polevka 7. Mai 2024
https://www.csselectronics.com/pages/can-bus-simple-intro-tutorial